KM 212

Портативный фрезерный станок

### Руководство по эксплуатации

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения

1.1. Предисловие

1.2. Информация о производителе

# 2. Описание механизма и назначение его использования

2.1. Описание механизма

2.2. Приспособления

2.3. Технические особенности

2.4. Размеры

2.5. Перечень деталей и технические рисунки

2.6. Диаграмма электропроводки

3. Безопасность

3.1. Информация о безопасности

3.2. Техника безопасности

3.3. Информация об общей безопасности

4. Транспортировка механизма

4.1. Безопасная транспортировка механизма

5. Установка механизма

5.1. Подготовка

5.2. Инструкции к безопасному подключению механизма к источнику питания

6. Данные по безопасности механизма

7. Принцип действия

7.1. Начало работы

8. Установка дробящих лезвий

9. Техническое обслуживание, сервис и ремонт

9.1.Периодические проверки и техническое обслуживание в конце рабочего дня

10. Информация о выявлении неполадок

11. Электрические компоненты

12. Гарантия

12.1  Гарантийные условия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство по эксплуатации, предоставленное производителем, содержит необходимую информацию о деталях механизма. Каждому пользователю рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и приводить механизм в действие после основательного ее изучения.

Безопасное и эффективное использование машины в течение длительного времени зависит от того, насколько хорошо вы изучили и выполняете изложенные правила по эксплуатации механизма. Технические рисунки и детали могут служить руководством к работе для пользователя.

1.2.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

*В случае какой-либо технической неполадки пожалуйста свяжитесь с вашим дилером YILMAZ компанией или главным офисом по выше указанным телефону, факсу, электронной почте.

*На передней части механизма имеются специальные технические ярлыки с описанием модели.

*На ярлыке указаны регистрационный номер механизма и год его выпуска.

Срок службы станков в среднем 10 лет. Любого рода требования и жалобы, 	связанные с оборудованием вы можете в устной или писменной форме направлять нашему техническому сервису по нижеуказанным адресам и телефонам.

АДРЕС НАШЕГО ЦЕНТРА САНКЦИОНИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 	ОБСЛУЖИВАНИЯ

Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No 229 TAŞDELEN / ÜMRANİYE – ИСТАНБУЛ

Тел. : 0216 312 28 28  Pbx.

Факс : 0216 484 42 88

e-mail : service@yilmazmachine.com.tr

yilmaz@yilmazmachine.com.tr

web    : www.yilmazmachine.com.tr

2. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА И НАЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  Переносной фрезеровочный станок изготовлен для точных операций дробления  по профилю металлопластмассовых средников окна.

Механизм был изготовлен согласно Директивам  Совета Европы. Операции зажима и дробления выполняютс

вручную.

2.2 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ                                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1-Технические ключи                                                                            1- Станина

2-Руководство пользователя                                                                 2-Дополнительные фрезы

3-Набор фрез

Пожалуйста, согласуйте нижеприведенную информацию во всех ваших записях касательно механизма с производителем или дилером YILMAZ .

Всякий раз, когда вы устанавливаете письменный контакт с производителем или торговым агентом по поводу механизма, указывайте следующую информацию, чтобы упростить работу:

*Модель механизма

*Регистрационный номер механизма	____________

*Напряжение и частота 			____________

*Имя дилера, где был куплен механизм

*Дата покупки				____________

*Описание повреждений механизма		____________

*Средний дневной рабочий период		____________

2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

2.4. РАЗМЕРЫ

РИСУНОК-1

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ и ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ

РИСУНОК-2

| No. | ПОРЯДОК No. | НАЗВАНИЕ ДНТАЛИ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 111-118 | КОРПУС ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | 1 |
| 5 | 111-119 | ШТАТИВ ПРОФИЛЯ | 1 |
| 14 | 111-114 | КОРПУС КОНДЕНСАТОРА | 1 |
| 15 | 223-004 | РУЧКА КНОПОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ A5-12 | 1 |
| 17 | 111-116 | ЗАЩИТА ЛЕЗВИЯ | 1 |
| 18 | 141-141 | КОНЕЦ ШТАТИВА | 1 |
| 19 | 142-030 | ВАЛ РОТОРА | 1 |
| 20 | 202-001 | ГРУППА ЛЕЗВИЙ | 1 |
| 21 | 141-093 | ШАЙБА 30x8x7 | 1 |
| 22 | 141-094 | ВНЕШНЯЯ ГАЕЧНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 25 | 191-004 | 6203 ПОДШИПНИК 17x40x12 | 1 |
| 26 | 191-009 | 6206 ПОДШИПНИК 30x62x16 | 1 |
| 30 | 113-005 | ТЕЛО ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 31 | 222-006 | КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 |
| 32 | 222-005 | ВЕНТИЛЯТОР | 1 |
| 33 | 163-009 | РОТОР | 1 |
| 35 | 113-004 | BCK КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 36 | 172-017 | M6x30 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БОЛТ | 4 |
| 59 | 192-008 | 25x35x40 КОЛЬЦО | 3 |
| 62 | 172-026 | M8x20 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БОЛТ | 1 |
| 63 | 172-024 | M8x30 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БОЛТ | 13 |

РИСУНОК-3

| No. | ПОРЯДОК No. | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111-117 | СТОЛ | 1 |
| 2 | 111-115 | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВАЛА | 2 |
| 3 | 144-009 | КОРПУС ВАЛА | 2 |
| 4 | 111-118 | ДВИЖУЩИЙСЯ КОРПУС | 1 |
| 6 | 550-027 | МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ | 2 |
| 7 | 111-099 | КОРПУС НИЖНЕГО ЗАЖИМА | 1 |
| 8 | 111-103 | КОЛОДКА ЗАЖИМА | 1 |
| 9 | 111-101 | УСТАНОВЛЕННЫЙ КВАДРАТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛЬНИК | 1 |
| 10 | 111-106 | КОРПУС ВЕРХНЕГО ЗАЖИМА | 1 |
| 11 | 141-142 | БОЛТ ЗАЖИМА КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА | 1 |
| 12 | 141-144 | ФИКСИРУЕМЫЙ СТЕРЖЕНЬ КОЛОНЫ | 1 |
| 13 | 222-003 | ПЛАСТИКОВЫЙ КОНЕЦ ЗАЖИМА | 1 |
| 16 | 224-002 | ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ | 4 |
| 27 | 180-001 | M6x10 S БОЛТ | 4 |
| 28 | 177-023 | ВИЛКА 6 мм БОЛТ | 5 |
| 29 | 172-014 | M6x16 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БОЛТ | 4 |
| 60 | 271-008 | ИСТОЧНИК ДВИЖЕНИЯ | 1 |
| 63 | 172-024 | M8x30 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙБОЛТ | 13 |
| 64 | 172-027 | M8x25 ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ БОЛТ | 4 |

2.6. ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

РИСУНОК-4

3.  БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСИМ

Обозначения, приведенные ниже, нужно прочитать с особым вниманием. Игнорирование их может привести к повреждению оборудования или физическим ранениям.

Обозначение ВАЖНО говорит о том, что нужно быть особо внимательным при выполнении специфических операций.

Обозначение ВНИМАНИЕ! Предупреждает об особой опасности и требует прочтение текста. Игнорирование может привести к поломке оборудования.

ОСТОРОЖНО ОПАСНО

Это обозначение предупреждает об особой опасности и вы обязаны его прочесть. Игнорирование может привести к повреждению оборудования и физическим ранениям.

Прочтите руководства пользователя внимательно перед тем, как приступите к работе с механизмом или выполнению технических работ.

3.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1. Наши механизмы изготовлены согласно директивам безопасности Совета Европы EN 60204-1 и EN 292-2 CE, которые соответствуют национальным и международным директивам безопасности.

3.2.2. 2 Задача работодателя – предупредить рабочий персонал о риске аварийных случаев, обучить технике безопасности и предоставить необходимое безопасное оборудование и приборы.

3.2.3. Перед началом работы с механизмом, механик должен проверить особенности механизма, изучить все его детали.

3.2.4 .С машиной должны работать только члены персонала, которые ознакомились с содержанием руководства.

3.2.5. Все инструкции, рекомендации и правила общей безопасности, содержащиеся в руководстве, должны быть изучены основательно. Использовать механизм в каких-либо других целях запрещено. В противном случае, производитель не несет никакой ответственности за повреждения или ранения. И такие обстоятельства могут привести к окончанию гарантийного срока.

3.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.3.1. Шнур питания должен  лежать в таком месте, чтобы никто не наступил на него или ничего не поставил.  Особое внимание следует уделить штепсельным розеткам.

3.3.2.  Если шнур питания поврежден во время работы, не прикасайтесь к нему и не выключайте его. Никогда не                       используйте поврежденные шнуры питания.

3.3.3. Не перегружайте механизм для сверления и выпиливания. Для безопасности работы механизма                                            используйте источник питания с принятой электрической величиной..

3.3.4. Не помещайте свои руки между деталями во время их движения.

3.3.5. Используйте защитные очки и наушники.  Не одевайте свободную одежду и украшения.. Вращающиеся  детали могут захватить их.

3.3.6. Всегда содержите свое рабочее место чистым, сухим и убранным в целях безопасности.

3.3.7. Используйте правильное освещение для безопасности механика (8995-89 стандарт освещения работы в помещении Международного Совета по  Безопасности)

3.3.8.  Не оставляйте ничего на механизме.

3.3.9. Не используйте никакие другие материалы, кроме тех, что рекомендованы производителем, для операции

выпиливания.

3.3.10. Удостоверьтесь, что обрабатываемая деталь правильно закреплена зажимом или тисками механизма.

3.3.11. Удостоверьтесь в безопасности рабочего места, всегда  сохраняйте равновесие.

3.3.12. Содержите свой механизм всегда чистым в целях безопасности работы. Следуйте инструкциям техническом обслуживании и замене деталей. Регулярно проверяйте штепсельную вилку и шнур. В случае повреждения,  замените их под руководством квалифицированного электрика. Храните ручки и зажимы чистыми от смазочных средств.

3.3.13. Отключите механизм, перед тем, как начать технический осмотр.

3.3.14. Удостоверьтесь, что убраны все ключи и инструменты настройки, перед тем, как включить механизм.

3.3.15. Если необходимо работать вне помещения, используйте кабели-удлинители.

3.3.16. Ремонт следует выполнять только под руководством квалифицированного техника. В противном случае,

есть возможность аварий.

3.3.17. Перед началом новой операции проверьте исправность работы защитных устройств и инструментов, удостоверьтесь, что они правильно функционируют. Все условия должны быть выполнены, чтобы механизм правильно работал. Поврежденные защитные детали и оборудование должны быть заменены или отремонтированы должным образом ( производителем или дилером ).

3.3.18. Не используйте механизм с помощью неисправных кнопок или выключателей.

3.3.19. Не храните воспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы возле механизма и электрических соединений.

4.  БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МЕХАНИЗМА

4.1.1.Транспортировку должен выполнять только квалифицированный персонал.

4.1.2.Транспортировку механизма следует осуществлять при помощи специального подъемного оборудования (механизм не должен касаться поверхности земли во время транспортировки).

4.1.3. Сохраняйте картонную коробку для упаковки механизма для использования ее в будущем.

5. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА

5.1.  ПОДГОТОВКА

5.1.1. Размеры механизма показаны на технических рисунках (стр. 5). Поместите механизм на ровную поверхность или на шкаф для инструментов с двойным  поддоном, который доставлен как дополнительный компонент.

5.1.2. Механизм следует разместить в 20см от задней стены Контактная штепсельная вилка устанавливается на задней стороне механизма.

5.1.3.  Механизм следует разместить на ровной, твердой поверхности.

5.1.4. Все детали переносного механизма для дробления  KM 212 доставлены готовыми к использованию.

5.2.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.2.1. Фазовая розетка электрошнура должна соответствовать штепсельной вилке механизма.

5.2.2.  Ваш механизм должен работать при 230В 50 Гц.

5.2.3. Вставьте вилку механизма в заземленную розетку.

5.2.4.  Проверьте напряжение источника питания. Оно должно соответствовать величине, указанной на техническом ярлыке механизма.

6. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЗМА

6.1.1.Нельзя включать механизм , если открыта защитная крышка или отсутствует защитное оборудование.

6.1.2. Подъем, установка, электрическое и пневматическое обслуживание механизма должны выполняться только квалифицированным персоналом.

6.1.3. Текущее техническое обслуживание и плановое обслуживание должны выполнять квалифицированные рабочие после отключения механизма и отсоединения его от источника питания.

6.1.4. Убедитесь, что механизм чистый, проверенный, прошел техническое обслуживание прежде, чем приступить к работе.

6.1.5. Проверяйте приборы безопасности, шнур и движущиеся детали регулярно. Не включайте механизм, пока не замените неисправные приборы безопасности и поврежденные детали.

6.1.6. Никогда не снимайте дробящие лезвия, пока не отключите машину.

6.1.7.Держите инородные вещества вне зоны работы механизма, на расстоянии от движущихся деталей.

Данные по безопасности были изложены выше. Для того, чтобы предотвратить физические ранения и повреждение оборудования, пожалуйста, прочтите эту информацию внимательно и всегда держите руководство под рукой.

7. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

7.1. НАЧАЛО РАБОТЫ

7.1.1. Убедитесь, что стол механизма и все его детали чистые и сухие. Вытрите остатки масла со стола механизма. Особенно убедитесь в сухости фиксирующих зажимов и ручек.

7.12. Очистите все поверхности механизма от стружки и инородных веществ. Используйте защитные очки.

7.1.3. Проверь те с помощью специальных ключей правильность фиксации дробящих лезвий.

7.1.4. Проверьте состояние лезвий на прочность, отсутствие неровностей, замените их, если они повреждены.

7.1.5. Наш переносной дробящий механизм КМ-212 используется для профилирования средников окна из цветных металлов, алюминия и пластмассы,  чтобы сделать «Т» соединения.

7.1.6. Положите профиль на стол механизма и прижмите его, пока он не соединиться со стопором (Рис.-5,N20)

ЗАМЕТКА: Длина дробления средника окна может быть точно настроена при помощи освобождения стопора механизма (Рис. 5, No. 29), и фиксации на нужную длину.

7.1.7. Вручную зафиксируйте обрабатываемый материал, который вы поместили на стол машины и прижмите его, пока он не коснется стопора, затем зафиксируйте его двумя зажимами механизма (Рис.5, N 13)

Не начинайте обрабатывать материал, пока не убедитесь в правильности его фиксирования.

7.1.8. Нажмите кнопку старта (Рис.-5, No. 1), чтобы привести во вращение дробящие лезвия. Удерживая кнопку старта, продвиньте группу лезвий при помощи ручки по всей длине зафиксированного профиля и верните в исходное положение после завершения операции дробления, затем отпустите кнопку старта.

7.1.9. Освободите зажимы и снимите профилированный средник окна.

Операция дробления всегда должна начинаться с начальной позиции механизма. Никогда не начинайте операцию с противоположной стороны.

ЗАМЕТКА: дробящие лезвия должны прийти в движение, не касаясь профиля. Они должны начать вращаться до начала операции дробления.

7.1.10. Отпустите кнопку старта после окончания операции дробления. Лезвия остановятся окончательно в течение 10 сек. После отпускания кнопки.

8. ЗАМЕНА ГРУППЫ ДРОБЯЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

8.1.1. Если необходимо по какой-либо

причине заменить дробящие лезвия, делайте это в

следующем порядке:

8.1.2. Отключите механизм.

8.1.3. Снимите группу дробящих лезвий

после освобождения M8x20 шестиугольного болта

при помощи шестимиллиметрового шестиугольного

ключа (смотрите Рис.-6, N.33), затем снова затяните

болт.

ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ДРОБЯЩИХ ЛЕЗВИЙ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ВРАЩАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ЗАМЕТКА: Убедитесь в правильности фиксации дробящих  лезвий.

8.1.4. Проверьте группу дробящих инструментов перед использованием. Они должны быть правильно установлены на вал ( без вибрации). Не используйте тупые или поврежденные лезвия. Проверьте механизм, запустив его вхолостую на 20сек.

| NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| 172-024 | M8x30 ALLEN БОЛТ | 14 |
| 202-001 | ГРУППА ЛЕЗВИЙ | 1 |
| 141-093 | ШАЙБАx8x7 | 1 |
| 141-094 | БЛОК ВАЛА ЛЕЗВИЯ | 1 |
| 179-005 | 6 MM ALLEN ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 |

9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. ТЕКУЩИЕ ПРОВЕРКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

9.1.1. Отключите механизм.

9.1.2. Очистите механизм от стружки

и инородных веществ. Если необходимо

почистить  внутреннюю поверхность защитной крышки, поднимите

и протрите ее, одев защитные перчатки, чтобы защитить

руки от лезвий. Также используйте защитные очки.

9.1.3. Очистите стол механизма и протрите его насухо.

9.1.4.  Покройте смазочным слоем лезвия и неокрашенные детали механизма,

чтобы избежать коррозии.

.

10.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕПОЛАДОК

10.1.1.  Проверьте штепсельную вилку.

10.1.2.  Удерживайте кнопку старта в нажатом положении, пока не завершится операция дробления.

    - Этот механизм предназначен для дробления концов металлопластмассовых оконных профилей для  их соединений «Т».

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| ПОРЯДОК No. | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| 550-028 | 1.1 kW 230V ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1 |
| 162-003 | КОНДЕНСТАТОР 25 MF 250V | 1 |
| 164-015 | 3x1 ШТЕПСЕЛЬ ОТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ | 1 |
| 165-009 | КНОПКА НАЖАТИЯ | 1 |

12. ГАРАНТИЯ

АДРЕС КОМПАНИИ                     : YILMAZ PVC ve ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNELERİ  SAN. TİC.LTD.

ŞTİ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                        : ÇAMLIK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:229

TAŞDELEN/ÜMRANİYE  İSTANBUL-TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН                                         : 0216 484.42.80 (PBX)

ТЕЛЕФАКС                                       : 0216 484.42.82

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ               :

ИНФО О ТИПЕ

МЕХАНИЗМА                                  : КОПИРОВАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК  (ПОРТАТИВНЫЙ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                         : 	YILMAZ

МОДЕЛЬ                                           :

ЯРЛЫК и РЕГИСТРАЦИОННЫЙ No.:	_______

ДАТА и  МЕСТО доставки :	          	_______

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК                  :  	2 ГОДА

МАКС. СРОК РЕМОНТА                : 	30 РАБОЧИХ ДНЕЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР

ИМЯ:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН                                         :

ТЕЛЕФАКС                                         :

ДАТА-ПОДПИСЬ-ПЕЧАТЬ         :

  - ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1Гарантийный период- 2 года с даты доставки механизма. Исключение- быстроизнашивающийся инструмент (фрезы, диски и т.д.)

2.Все детали механизма имеют гарантию нашей компании.

3 Если происходит повреждение механизма во время гарантийного срока, он продлевается на период ремонта механизма. Период ремонта – макс. 30 рабочих дней. Этот период начинается с даты сообщения о повреждении сервисной станции, уполномоченному дилеру, представителю, агенту, импортеру или производителю. Если дефект не устранен в течение 15 рабочих дней, производитель или импортер должен доставить потребителю аналогичный механизм до срока, пока закончится ремонт.

4.Если повреждение произошло из-за материала, работы персонала или по причине ошибки в сборке, то ремонт будет выполняться бесплатно.

5. Потребитель может потребовать заменить механизм, или вернуть уплаченные деньги или скидку соответственно поломке, если

-такая же поломка произойдет больше, чем два раза за гарантийный период после даты доставки, или при наличии четырех поломок в течение гарантийного срока, или если общее количество поломок превышает шесть дефектов и делает механизм непригодным,

-период ремонта механизма продлевается,

- это подтверждается отчетом сервисной станции, дилера, представителя, агента, импортера или производителя о том, что механизм ремонту не подлежит.

6.Дефекты по причине неправильного использования механизма, т.е. не по правилам руководства эксплуатации, исключаются из гарантийных условий.

7.По любому вопросу гарантийного сертификата потребитель может связаться с Генеральным Директоратом Министерства Промышленности и Торговли по правам защиты потребителя.

# Text boxes

Turgut Özal Bulvarı No 229 Taşdelen 34788

Ümraniye  /  ISTANBUL - TÜRKİYE

Tel :   0090 216 312 28 28 Pbx

Fax : 0090 0216 484 42 88

e-mail    yilmaz@yilmazmachine.com.tr

web        http://www.yilmazmachine.com.tr

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

РИСУНОК-6

РИСУНОК-6